Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ____от «  ___ » _______ 2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ремонт кровли  социально-культурного центра в г. Рудня Смоленской области.

1.Предмет выполнения работ:

Предметом выполнения работ является:

Ремонт кровли социально-культурного центра в г.Рудня Смоленской области

2.Место выполнения работ:

216790, Смоленская область, г. Рудня, ул. Киреева, д.60.

3.Сроки выполнения работ:

В течение 45 дней с момента подписания муниципального контракта

4. Виды выполняемых работ:

Ремонт кровли социально-культурного центра в г.Рудня Смоленской области

Все  виды  и  объемы работ выполняются в соответствии с локальным сметным расчетом № 01 от 06.02.2018г. и техническим заданием (Приложение №1 к настоящему контракту).

5. Условия выполнения работ:

Подрядчик выполняет все объемы работ и сдает объект в эксплуатацию в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. Выполнение работ производится Подрядчиком с использованием материалов и средств в полном соответствии с техническим заданием и сметной документацией, с соблюдением строительных норм и правил, правил по ОТ, ППБ, СанПиН и охраной окружающей среды.

Технология и качество выполняемых работ соответствует действующим строительным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим условиям.

Качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем соответствует требованиям государственных стандартов, технических регламентов и ТУ, и подтверждается соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

Для подачи строительных материалов Подрядчик использует свой или специально арендованный им для этой цели транспорт.

Перед выполнением  работ Подрядчик осуществляет  проверку поставленных материалов на соответствие их техническому заданию и запрашиваемым характеристикам.

Вывоз строительного мусора с объекта осуществляет Подрядчик. Вывоз мусора  осуществляется ежедневно до 17-30, без захламления и порчи прилегающей территории.

Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, санитарно - гигиенического режима на территории, на которой производятся работы, возлагается на Подрядчика.

Подрядчик  организовывает ежедневную доставку своего персонала для выполнения работ и вывозку его с объекта, т.к. у Заказчика нет возможности предоставить территорию для возведения временных сооружений для размещения персонала Подрядчика.

Подрядчик  без увеличения контрактной цены выполняет все работы, включая поставку всех строительных материалов.

При осуществлении работ Подрядчик соблюдает требования закона и иных правовых актов по охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

6. Описание работ подлежащих выполнению.

1. Разборка покрытий примыканий кровли  из рулонных материалов;

2. Установка аэраторов пластиковых для плоских кровель диаметров 110мм;

3. Смена мелких покрытий карнизных свесов из листов оцинкованных, ламинированных гомогенной мембраной;

4. Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 35 мм;

5. Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из плит теплоизоляционных на основе базальтовых пород КТ кровля В, толщиной 5 см;

6. Устройство плоских однослойных кровель  из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона;

7. Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 450 мм с одним фартуком из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм с последующей гидроизоляцией полиуретановым герметиком горизонтальных швов;

8. Замена части остекления купола.

9. Вывоз мусора.

7.  Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров (материалов).

| Номер позиции | Требуемые показатели (характеристики) товаров (материалов), позволяющие определить соответствие товаров (материалов) потребностям заказчика, наименования | Требования к значениям показателей (характеристикам) товаров (материалов), позволяющие определить соответствие товаров (материалов) потребностям заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ПВХ мембраны LOGICROOF V-RP | Мембраны применять согласно СП 131.13330.2012. |
| 1.1 | Армирование | Полиэстеровая сетка |
| 1.2 | Толщина, мм | 1,2; 1,5 |
| 1.3 | Прямолинейность, не более, мм на 10 м | 30 |
| 1.4 | Плоскостность, не более, мм | 10 |
| 1.5 | Прочность при растяжении, метод А, не менее, мм на 10 м: |  |
|  | вдоль рулона | ≥1100 |
|  | поперек рулона | ≥900 |
| 1.6 | Удлинение при максимальной нагрузке, не менее, % | 19 |
| 1.7 | Сопротивление раздиру, не менее, Н | 150 |
| 1.8 | Полная складываемость при отрицательной температуре, не более, °С | -35 |
| 1.9 | Водопоглощение по массе, % не более | 0.2 |
| 1.10 | Изменение линейных размеров при нагревании в течение 6 ч при 80°С, не более, % | 0,5 |
| 1.11 | Сопротивление динамическому продавливанию при отрицательных температурах, не более, °С | -30 |
| 1.12 | Старение под воздействием искусственных климатических факторов (УФ излучения, не менее 5000 ч) | нет трещин на поверхности |
| 1.13 | Прочность сварного шва на раздир, не менее, Н/50 мм | 300 |
| 1.14 | Прочность сварного шва на разрыв, не менее, Н/50 мм | 600 |
| 1.15 | Сопротивление динамическому продавливанию (ударная стойкость) по твердому основанию (в скобках – по мягкому основанию), не менее, мм: |  |
|  | для толщины 1,2 мм | 600 (700) |
|  | для толщины 1,5 мм | 800 (1000) |
| 1.16 | Сопротивление статическому продавливанию, не менее, кг | 20 |
| 1.17 | Водонепроницаемость, 10 кПа в течение 2 ч | отсутствие следов проникновения воды |
| 1.18 | Группа распространения пламени | РП1 |
| 1.19 | Группа горючести | Г2 |
| 1.20 | Группа воспламеняемости | В2 |
| 2 | Минераловатные плиты КТ Кровля В – повышенной жесткости гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из минеральной ваты на основе базальтовых пород. | Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля В по ТУ 5760-008-12304509-2005 |
| 2.1 | Плотность, кг/м3, не менее | 190 |
| 2.2 | Теплопроводность, Вт/(мх°К) |  |
|  | при температуре 298±5°К (25±50°C) | 0,039 |
|  | (справочно) при 283°К (100°C) | 0,035 |
| 2.3 | Содержание органических веществ, % по массе, не более | 4,5 |
| 2.4 | Водопоглощение,%, по массе, не более | 10 |
|  | по объему, не более | 1,0 |
| 2.5 | Паропроницаемость, мг/мхчхПа | 0,52 |
| 2.6 | Влажность % по массе, не более | 1,0 |
| 2.7 | Размеры плит: длина, мм | 1000 |
|  | ширина, мм | 600 |
|  | толщина, мм | 50 |
| 3 | Аэратор пластиковый для плоских кровель диаметром 110 мм | Аэратор изготовлен из удароустойчивого и атмосферостойкого полипропилена. |
| 3.1 | D (диаметр трубки), не менее, мм | 100 |
| 3.2 | H (высота), не менее, мм | 470 |
| 3.3 | B (диаметр юбки), не менее, мм | 390 |
| 4 | Лист оцинкованный, ламинированный гомогенной мембраной, |  |
| 4.1 | Полимерная мембрана толщиной не менее, мм | 0,8 |
| 4.2 | Оцинкованный лист, не менее, мм | 0,6 |
| 5 | Герметик эластомерный, химически стойкий для швов | Однокомпонентный эластомер полиуретановый клей-герметик для подвижных швов |
| 5.1 | Температура нанесения, °C | от +5 до +35 |
| 5.2 | Твердость по Шору, не менее | 40 |
| 5.3 | Удлинение до разрыва, % | 450 |
| 5.4 | Сопротивление разрыву, не менее, мПа | 1,5 |
| 5.5 | Восстановление эластичности, более, % | 85 |
| 5.6 | Плотность, гр/см3 | 1,3 |
| 5.7 | Время образования пленки, мин. | от 55 до 65 |
| 5.8 | Температура эксплуатации, °C | от-40 до 90 |

8. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:

Передать Заказчику исполнительную документацию, сертификаты на материалы.

| Заказчик Подрядчик Руднянское муниципальное бюджетное учреждение централизованная библиотечная система Директор Руднянского МБУ ЦБС ____________________ М.Г. Москалькова М.П. _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ М.П. |  |
| --- | --- |